## Slide 1: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ CAMPUS I – CASTANHAL ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
Profº.Dr.:José Jailton Júnior.

## Slide 2: Discentes:
Akaz Marinho Da Silva;
Ciro Hiroji Kyushima;
Cleiton Ewerton Quaresma Dos Santos.

## Slide 3: Estufa
Uma estufa é uma estrutura que tem como objetivo manter o calor condicionado em seu interior.
A estufa de plantas, além de proteger a planta contra possíveis ameaças externas, mantém a temperatura interna controlada.

## Slide 4: Estufa Automatizada Componentes:
Lâmpada
Motor CC como cooler
Display LCD 16x2
Sensor de Temperatura
Fotoresistor externo
Fotoresistor interno
Arduino UNO
LEDs
Bateria
Botão

## Slide 5: Componentes: Fotoresistor LDR
Fotoresistor é um componente eletrônico, sensível a luz, que tem por finalidade limitar a corrente elétrica que passa sobre ele, como um resistor comum, só que o grande diferencial é que ele é um resistor variável que interage com a luz.

## Slide 6: Componentes: Botão
Uma chave push-button funciona como um contato que abre e fecha, sendo assim, uma chave possui dois valores, 0 ou 1, aberto ou fechado. Conectando uma chave a uma porta do Arduino podemos ler o valor da chave e assim tomar uma ação.

## Slide 7: Componentes: Motor CC
Um Motor CC nada mais é do que um motor alimentado por corrente contínua (CC), sendo esta alimentação proveniente de uma bateria ou qualquer outra de alimentação CC.

## Slide 8: Componentes: Sensor de Temperatura TMP
O Sensor de Temperatura TMP36 é um circuito integrado medidor de temperatura que possui encapsulamento TO-92 e que tem aparência de um transistor de 3 terminais.
O sinal de saída é analógica e cada 10mV de tensão representa 1ºC.

## Slide 9: Componentes: Transistor NPN (BJT)
O BJT(Bipolar Junction Transistor) é composto por duas pastilhas de material semicondutor, de mesmo tipo, entre as quais é colocada uma terceira pastilha mais fina e de um material semicondutor diferente. A partir desta configuração do transistor bipolar é possível dividir este tipo de transistor em dois tipos distintos: NPN e PNP.

## Slide 10: Componentes: Arduino Uno R
Uma placa composta por um microcontrolador Atmel, circuitos de entrada/saída e que pode ser facilmente conectada à um computador e programada via IDE utilizando uma linguagem baseada em C/C++.

## Slide 11: Simulação do Projeto no Tinkercad:

## Slide 12: Referências:
SILVEIRA, Cristiano. CITISISTEMA. Motor CC: Saiba como Funciona e de que forma Especificar. Disponível em: <https://www.citisystems.com.br/motor-cc/>. Acesso em: 25 de novembro de 2021;
MASTERWALKER. Como usar com Arduino – Sensor de Temperatura TMP36. Disponível em: <https://blogmasterwalkershop.com.br/arduino/como-usar-com-arduino-sensor-de-temperatura-tmp36>. Acesso em: 25 de novembro de 2021;
MECAWEB. Transistores. Disponível em: <http://www.mecaweb.com.br/eletronica/content/e_transistor_bjt>. Acesso em: 25 de novembro de 2021;
FILIPEFLOP. Interruptor de Luz. Disponível em: <https://www.filipeflop.com/universidade/kit-maker-arduino/projeto-5-interruptor-de-luz/>. Acesso em: 25 de novembro de 2021;
FILIPEFLOP. O que é arduino. 2 de setembro de 2014. Disponível em: <https://www.filipeflop.com/blog/o-que-e-arduino/>. Acesso em: 25 de novembro de 2021;